Zamawiający:	Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o.

Adres:		51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wnętrza Hali Stulecia dla  zadania pod nazwą „HALA STULECIA WE WROCŁAWIU – CENTRUM  INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE”.

Adres:			51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1

Nazwa zamówienia

według CPV:		             Usługi projektowania architektonicznego

Kod zamówienia

według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):		        71220000-6

Autor  opracowania:		                  mgr inż. arch. Danuta Jasińska

Zawartość opracowania:	                          1.  Spis zawartości opracowania

2. Część opisowa

3. Część informacyjna

Wrocław, wrzesień 2009 r.

- Spis zawartości Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

- Strona tytułowa i spis zawartości opracowania……...…..…….1-2

- Część opisowa….…………………………………………….……..3

  - 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia…………………….…….………..3-8

  - 2.1.1. Przedmiot zamówienia………………………………………………………………….…3

  - 2.1.2. Aktualne właściwości funkcjonalno-użytkowe Hali Stulecia……………………....…….3

  - 2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia……………………...…...3

  - 2.1.4. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia………………………………..…….…...3-4

  - 2.1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu…………………….…..……4

  - 2.1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe …………………………...……..5-8

  - 2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 8-10

  - 2.2.1. Przygotowanie terenu budowy………………………………………………………...….8

  - 2.2.2. Architektura…………………………………………………………………...……...…8-9

  - 2.2.3. Konstrukcja…………………………………………………………...………………..….9

  - 2.2.4. Instalacje………………………………………………………………………...……..9-10

          - 2.2.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania………………………………………………...…….9

        - 2.2.4.2. Instalacja wodno - kanalizacyjna……………………………………………….....…….9

        - 2.2.4.3. Instalacja wentylacyjna………………………………………………………………….9

        - 2.2.4.4. Instalacja przeciwpożarowa…………………………………………..…………..…9-10

  - 2.2.4.5. Instalacja elektryczna………………………………………………………...………...10

  - 2.2.4.6. Instalacja klimatyzacyjna………………………………………………………...…….10

  - 2.2.4.7. Instalacja logiczna i inne………………………………………………..………….….10

- Część informacyjna………………………...…………………10-12

  - 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

  - wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów…………………...……………….10

  - 3.2 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością

  - na cele budowlane……………………….…………………………………….………....10

  - 3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

  - zamierzenia budowlanego………………………..………………………………...…..10-11

## 3.4. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania projektu…………………...….……….11

3.5. Zalecenia Konserwatora Zabytków………………………………………………..………11

3.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i

jej przeprowadzeniem…………………………………………………………..…………12

3.7. Załączniki graficzne…………………………………………………………..……..…13-15

3.7.1. Rzut parteru - schemat………………………………………………………...……..13

3.7.2. Rzut I piętra – schemat……………………………………...……………………….14

3.7.3. Rzut II piętra – schemat…………………………………………………...…………15

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiot  zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu wnętrza Hali Stulecia dla  zadania pod nazwą „HALA STULECIA WE WROCŁAWIU – CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE”, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

    - Aktualne właściwości funkcjonalno – użytkowe Hali Stulecia.

Hala Stulecia jest budowlą na planie centralnym wykonaną w całości z żelbetu według projektu Maxa Berga w latach 1911 - 1912. Użytkowanie jej rozpoczęto w 1913 r. Budynek usytuowany jest na dawnych terenach wyścigów konnych w sąsiedztwie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego.

Budynek Hali Stulecia spełnia i w przyszłych zamierzeniach ma spełniać wielorakie funkcje, w tym służyć organizacji: targów i wystaw, imprez sportowych, kongresów i konferencji, koncertów, widowisk. Planowany remont służyć będzie przygotowaniu obiektu do pełnienia nowej funkcji edukacyjnej.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Budynek Hali Stulecia usytuowany jest na działce nr 6/1, AM 16, obręb: Zalesie przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

- Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 198 decyzją z dnia 24.04.1962 r. oraz pod nr 343/Wm decyzją z dnia 15.04.1977 r. jako wybitne dzieło architektury współczesnej zbudowane według projektu Maxa Berga.

- Hala Stulecia została również wpisana 13.07.2006 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX stulecia.

    - Zakres opracowania przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Aktualizację inwentaryzacji Budynku obejmującą:

- inwentaryzację architektoniczną wszystkich poziomów budynku ( w tym piwnic),

-  inwentaryzację instalacji obejmującą:

  - instalację wodno -kanalizacyjną,

  - instalację wentylacyjną,

  - instalację ogrzewania budynku (obecnie część budynku jest ogrzewana z sieci miejskiej, a część energią elektryczną),

  - instalację elektryczną,

  - instalację logiczną,

  - instalację ppoż.,

  - monitoring.

- Kompletną dokumentację projektową remontu, składającą się z projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, zawierającą następujące branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja klimatyzacyjna,

- instalacja przeciwpożarowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja logiczna i inne (SSWiN, KD, BMS),

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorys inwestorski,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień,

- decyzję pozwolenia na budowę.

2.1.5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

Parametry podane są wg  „Projektu wykonawczego przebudowy i remontu Hali Ludowej we Wrocławiu – inwentaryzacja powykonawcza -  Autorska Pracownia Projektowa Konarzewscy s.c”.

Powierzchnia działki			                                     7,6790 ha

Powierzchnia użytkowa                                                  16.480,00 m2

- w tym pow. piwnic                                                    1.650,00 m2

- w tym pow. parteru                                                  11.250,00 m2

- w tym pow. I piętra                                                    2.870,00 m2

- w tym pow. II piętra                                                      710,00 m2

Kubatura budynku  			                      	167.230,00 m3

Wysokość budynku                                                                     42 m

Wewnętrzna średnica kopuły                                                      65 m

Obecnie w Hali Stulecia może przebywać do 6.500 osób (imprezy estradowe i sportowe).

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe.

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W OBECNYM UKŁADZIE FUNKCJONALNYM |
| --- |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | FUNKCJA POM. | POW. NETTO M2 | UWAGI |
| PARTER |
| 1 | A | STREFA GŁÓWNEGO WEJŚCIA |  |  |  |
|  |  | WIATROŁAP | komunikacja | 38,80 |  |
|  |  | HALL | komunikacja | 193,20 |  |
|  | 3 | PUNKT SPRZEDAŻY BILETÓW (4 pomieszcz.) | biurowa | 32,60 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA | komunikacja | 12,50 |  |
|  | 5 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 7 | WEZEŁ SANITARNY |  | 24,00 |  |
|  | 9 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 33,70 |  |
|  | 11 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 16,10 |  |
|  | 15 | SALA OWALNA | konf.,wyst. | 94,10 | ew. cel edukacyjny |
|  | 13 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 17 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 12 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,00 |  |
|  | 14 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,50 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA W KULUARACH | komunikacja | 19,20 |  |
|  |  | SZATNIA |  | 105,30 |  |
|  | 56 | INFORMACJA |  | 105,30 |  |
|  |  | ŚLUZA MIĘDZY HALLEM GŁÓWNYM A HALĄ | komunikacja | 23,70 |  |
|  |  | KASY (4 pomieszcz.) | biurowa | 32,60 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA | komunikacja | 12,50 |  |
|  | 99a | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 99 | ROZDZIELNIA W. | techniczna | 24,30 | pom. do przeniesienia poza budynek |
|  | 97 | STACJA TRAFO | techniczna | 61,60 |  |
|  | 95 | ROZDZIELNIA GŁ. | techniczna | 70,70 |  |
|  |  | ZAPLECZE BARU | pomocnicza | 35,80 | modernizacja |
|  | 93 | WĘZEŁ SANITARNY BARU |  | 6,80 |  |
|  | 91 | BAR (SALA OWALNA) | gastronom. | 94,10 |  |
|  | 89 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 50 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,50 |  |
|  | 48 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,00 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA W KULUARACH | komunikacja | 19,20 |  |
|  | 66 | BIURA | biurowa | 41,30 |  |
|  | 68 | POM. WINDY | komunikacja | 18,20 |  |
|  | 70 | KLATKA SCHODOWA DO LOŻY VIP | komunikacja | 3,40 |  |
|  | 72 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 163,40 |  |
|  | 64 | BIURA | biurowa | 41,30 |  |
|  | 62 | POM. ZAPLECZA | pomocnicza | 18,20 |  |
|  | 60 | KLATKA SCHODOWA DO LOŻY VIP | komunikacja | 3,40 |  |
|  | 58 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 163,40 |  |
|  |  | WIDOWNIA-TRYBUNY STAŁE |  | 200,20 | modernizacja |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | FUNKCJA POM. | POWIERZCHNIA NETTO M2 | UWAGI |
| 2 | B | STREFA WEJŚCIA OD PÓŁNOCY (PERGOLA) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WIATROŁAP | komunikacja | 20,30 |  |
|  |  | PORTIERNIA | biurowa | 13,50 | pom.do przeniesienia |
|  |  | HALL RECEPCYJNY |  | 193,20 |  |
|  | 27 | POM. TELETECHNICZNE | techniczna | 37,10 |  |
|  | 29 | POM. BIUROWE | biurowa | 37,10 |  |
|  | 23 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 54,40 |  |
|  | 31 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 54,90 |  |
|  | 19,21 | POM. PRZEJŚCIA GASTRONOMICZNEGO | pomocnicza | 53,50 |  |
|  | 33 | BAR | gastronom. | 52,80 |  |
| 3 | C | STREFA WEJŚCIA OD WSCHODU (PARKING) |  |  |
|  |  | WIATROŁAP |  | 34,20 |  |
|  |  | HALL |  | 193,20 |  |
|  | 59 | POM. BIUROWE (DZIAŁ TECHNICZNY) | biurowa | 37,10 |  |
|  | 61 | POM. BIUROWE (BIURA ZARZĄDU) | biurowa | 37,10 |  |
|  | 53 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 44,10 |  |
|  | 55 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 10,10 |  |
|  | 45,47,49,51 | GARDEROBY |  | 164,30 | przeniesienie do pom.pod estradą-otwarcie kuluarów |
|  | 41 | SALA OWALNA | konf.,wyst. | 94,10 |  |
|  | 35 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 43 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA W KULUARACH | komunikacja | 19,20 |  |
|  | 26 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,00 |  |
|  | 28 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,50 |  |
|  | 63 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 55,90 |  |
|  | 65 | POM.BIUROWE (DZIAŁ INWESTYCJI) | biurowa | 52,40 |  |
|  | 71 | SALA OWALNA | konf.,wyst. | 94,10 |  |
|  | 69 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 73 | POM. TECHNICZNE | pomocnicza | 4,30 |  |
|  | 34 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,50 |  |
|  | 36 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | pomocnicza | 19,00 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA W KULUARACH | komunikacja | 19,20 |  |
|  | 78,88 | MAGAZYN ESTRADY | pomocnicza | 382,20 | przebudowa na garderoby |
|  | 30,76 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | komunikacja | 62,60 |  |
|  | 88,90 | POM. TECHNICZNO-MAGAZYNOWE | komunikacja | 62,60 |  |
|  |  | KLATKA SCHODOWA | komunikacja | 22,00 |  |
| 4 | D | STREFA WEJŚCIA OD POŁUDNIA (ZOO) |  |  |
|  |  | WIATROŁAP |  | 34,20 |  |
|  |  | HALL |  | 193,20 |  |
|  | 83 | POM. BIUROWE (DZIAŁ SPRZEDAŻY) | biurowa | 37,10 |  |
|  | 85 | POM. BIUROWE (DZIAŁ SPRZEDAŻY) | biurowa | 37,10 |  |
|  | 87 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 55,40 |  |
|  | 79 | WĘZEŁ SANITARNY |  | 55,40 |  |
|  | 77 | POM. BIUROWE (KSIĘGOWOŚC) | biurowa | 52,60 |  |
| 5 |  | KULUARY |  | 2974,40 | nowe posadzki |
| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | FUNKCJA POM. | POWIERZCHNIA NETTO M2 | UWAGI |
| I PIĘTRO |
| 6 | A | STREFA SALI CESARSKIEJ I LOŻY VIP |  |  |
|  | 101 | SALA CESARSKA | gastronom. | 275,20 | modernizacja |
|  | 102 | WEZEŁ SANITARNY |  | 25,60 |  |
|  | 103 | WEZEŁ SANITARNY |  | 25,60 |  |
|  | 104 | KLATKA SCHODOWA Z HALLU GŁÓWNEGO | komunikacja | 15,30 |  |
|  | 105 | KLATKA SCHODOWA Z HALLU GŁÓWNEGO | komunikacja | 15,30 |  |
|  | 106 | ZAPLECZE SALI CESARSKIEJ | pomocnicza | 194,10 | modernizacja |
|  | 107 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 101,40 |  |
|  | 108 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 53,30 |  |
|  | 109 | POM. BIUROWE | biurowa | 53,40 |  |
|  | 110 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 27,00 |  |
|  | 111 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 27,20 |  |
|  | 112 | POMIESZCZENIA VIP |  | 112,50 | modernizacja |
|  |  | WIDOWNIA-TRYBUNY STAŁE |  | 315,80 | modernizacja |
|  |  | WIDOWNIA-TRYBUNA VIP |  | 42,80 | modernizacja |
|  | 113 | WENTYLATORNIA | techniczna | 68,00 |  |
|  | 114 | WENTYLATORNIA | techniczna | 68,00 |  |
|  | 115 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
| 7 | B | STREFA BALKONU PÓŁNOCNEGO |  |  |  |
|  | 116 | BALKON PÓŁNOCNY | widowisk. | 400,70 | modernizacja widowni |
|  | 117 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
|  | 118 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
| 8 | C | STREFA ZESPOŁÓW SZATNIOWYCH |  |  |
|  | 80 | ZESPÓŁ SZATNIOWY Z KOMUNIKACJĄ |  | 144,00 | modernizacja |
|  | 86 | ZESPÓŁ SZATNIOWY Z KOMUNIKACJĄ |  | 144,00 | modernizacja |
|  | 119 | WENTYLATORNIA | techniczna | 68,00 |  |
|  | 120 | WENTYLATORNIA | techniczna | 68,00 |  |
|  | 121 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
|  | 122 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
|  | 123 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 79,60 |  |
|  | 124 | WIDOWNIA - TRYBUNY STAŁE |  | 282,30 | modernizacja |
|  | 125 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 32,20 |  |
|  | 126 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 32,20 |  |
|  | 59 | POM. BIUROWE | biurowa | 37,10 |  |
|  | 61 | POM. BIUROWE | biurowa | 37,10 |  |
| 9 | D | STREFA BALKONU POŁUDNIOWEGO |  |  |
|  | 127 | BALKON POŁUDNIOWY | widowisk. | 400,70 | modernizacja widowni |
|  | 128 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
|  | 129 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 7,70 |  |
|  | 83 | POM. BIUROWE | biurowa | 37,10 |  |
|  | 85 | POM. BIUROWE | biurowa | 37,10 |  |

| LP | NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | FUNKCJA POM. | POWIERZCHNIA NETTO M2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II PIĘTRO |
| 10 | A |  |  |  |  |
|  | 201 | WIDOWNIA - TRYBUNY STAŁE |  | 283,00 | modernizacja |
|  | 202 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 19,10 |  |
|  | 203 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 21,30 |  |
|  | 204 | POM. TECHNICZNE | techniczna | 19,10 |  |
|  | 205 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 103,20 |  |
| 11 | C |  |  |  |  |
|  | 206 | WIDOWNIA - TRYBUNY STAŁE |  | 210,60 | modernizacja |
|  | 207 | KOMUNIKACJA | komunikacja | 57,50 |  |

- Powierzchnia netto podana jest dla wszystkich pomieszczeń, w tym zespołów pomieszczeń użytkowych, powierzchni ruchu ,pomocniczej i pomieszczeń technicznych (w świetle elementów konstrukcyjnych i ścian zewnętrznych).

- Powierzchnie podano w oparciu o „Projekt wykonawczy przebudowy i remontu Hali Ludowej we Wrocławiu – inwentaryzacja powykonawcza -  Autorska Pracownia Projektowa Konarzewscy s.c – 2007”.

- Dopuszcza się zmiany w powierzchniach zespołów funkcjonalnych w granicach łącznej powierzchni Obiektu.

- Wskaźniki powierzchniowe zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997.

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Przygotowanie terenu budowy.

Należy przewidzieć zorganizowanie zaplecza dla realizacji remontu na terenie działki.

    - Architektura.

Projekt powinien uwzględniać:

- wymianę widowni na dającą możliwość maksymalnego zwiększenia ilości widzów i organizowania imprez dla 8.500 osób, a okresowo w przypadku imprez sportowych na 10.000 osób (obecnie - 6.500 osób), w tym:

a) wymianę trybun stałych i teleskopowych,

b) zaprojektowanie widowni w sposób dający możliwość prostego i szybkiego jej przekształcania stosownie do potrzeb (widownia do celu organizacji imprez sportowych, koncertów, kongresów itp),

b) zapewnienie warunku zachowania dobrej widoczności przy najbardziej niekorzystnych warunkach, czyli widowni liczącej 10.000 osób,

- uwzględnienie możliwości likwidacji niektórych pomieszczeń biurowych i otwarcia kuluarów oraz przeniesienia garderób z kuluarów do pomieszczeń po sceną,

- zwiększenie zespołów sanitarno – szatniowych proporcjonalnie do przewidywanej zwiększonej ilości ludzi przebywających w Hali,

- przeznaczenie jednej z sal na centrum poznawcze,

- wymianę żaluzji metalowych na materiałowe niepalne z pełną automatyką ich otwierania i zamykania,

- remont posadzki w kuluarach,

- modernizację Sali Cesarskiej i jej zaplecza,

- zaprojektowanie w kopule sali widowiskowej zespołu zawiesi z wciągarkami do montażu sprzętu i urządzeń stanowiących elementy scenografii poszczególnych imprez.

    - Konstrukcja.

W opracowaniu projektu należy stosować zalecenia sformułowane w Ekspertyzie Stanu Technicznego Konstrukcji Budynku Hali Ludowej we Wrocławiu wykonanej pod kierunkiem dr Mariana Persony.

Projekt powinien obejmować:

- prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję latarni (zgodnie z zaleceniami w w/w Ekspertyzie),

- konstrukcję widowni stałej i czasowej zapewniające niezbędną wytrzymałość i bezpieczeństwo, w tym odporność ogniową konstrukcji,

- należy uwzględnić naprawę wszystkich elementów konstrukcyjnych wewnątrz Hali (zgodnie z zaleceniami w w/w Ekspertyzie),

- należy zaprojektować system podwieszania do kopuły Hali obciążeń zmiennych czyli urządzeń związanych z obsługą imprez (zgodnie z zaleceniami w w/w Ekspertyzie).

    - Instalacje.

      - Instalacja centralnego ogrzewania.

- Należy zaproponować całkowicie nowe rozwiązanie ogrzewania Budynku z pełną automatyką i możliwością zasilania z sieci miejskiej (obecnie niektóre pomieszczenia są ogrzewanie energią elektryczną),

      - Instalacja wodno-kanalizacyjna.

- remont instalacji

      - Instalacja wentylacyjna.

- modernizacja instalacji,

-wszystkie pomieszczenia budynku mają być wentylowane.

      - Instalacja przeciwpożarowa.

Należy spełnić wszystkie niezbędne wymagania przeciwpożarowe i bezpieczeństwa użytkowania budynku i jego wyposażenia, uwzględniając:

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy uwzględniający ewakuację 10.000 ludzi,

-długość dojść, przejść i wyjść ewakuacyjnych,

- instalację hydrantową,

- system oddymiania dróg ewakuacyjnych.

      - Instalacja elektryczna.

- modernizacja zasilania,

- modernizacja nagłośnienia,

- modernizacja nagłośnienia sportowego,

- żaluzje - pełna automatyka otwierania i zamykania poszczególnych sekcji

      - Instalacja klimatyzacyjna.

- instalacja klimatyzacyjna we wszystkich pomieszczeniach jej wymagających,

      - Instalacja logiczna i inne.

- modernizacja instalacji logicznej z uwzględnieniem:

- telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- sieci komputerowej,

- modernizacja pozostałych instalacji z uwzględnieniem:

- Systemu BMS (Systemu Zarządzania Budynkiem – Building Management System),

- Instalacji kontroli dostępu i dozoru (KDiD),

- SSWiN – Systemu Sygnalizowania Włamania i Napadu,

- systemu telewizji przemysłowej, monitoringu, kamer,

- systemu audiowizualnego.

- Część informacyjna.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Budynek Hali Stulecia położony jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego przyjętym przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą nr XX/1672/04   z dnia 19.02.2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 129, poz. 2221 z dnia 07.07.2004 r.). Teren stanowi strefę pod nazwą „Kompleks konferencyjno-wystawienniczy” i oznaczony jest symbolem UKW, a teren pod budynkiem Hali nosi symbol 2UKW. Szczegółowe ustalenia dotyczące terenu 2UKW zawarto par. 22 Uchwały.

## Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Zamawiający oświadcza, że teren przy ulicy Wystawowej 1 jest własnością Skarbu Państwa, a Zamawiający jest użytkownikiem wieczystym tego terenu.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zamianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 Poz. 2072),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389),

- Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/1672/04   z dnia 19.02.2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 129, poz. 2221 z dnia 07.07.2004 r.),

- Inne ustawy i rozporządzenia, obowiązujące normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania projektu:

## - Kopia mapy zasadniczej,

- Ekspertyza Stanu Technicznego Konstrukcji Budynku Hali Ludowej we Wrocławiu – dokumentacja wykonana pod kierownictwem dr Mariana Persony w 2008 r.,

- Projekt wykonawczy przebudowy i remontu Hali Ludowej we Wrocławiu – inwentaryzacja powykonawcza -  Autorska Pracownia Projektowa Konarzewscy s.c - 2007.

## Zalecenia Konserwatora Zabytków.

- Projekt będzie wymagał pozytywnego zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków

## Dodatkowe wytyczne inwestorskie .

- Niezbędne jest uzyskiwanie zgody Zamawiającego na rozwiązania zastosowane przez Wykonawcę w poszczególnych etapach projektu ( w tym koncepcji projektowej, rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

- Nie należy wprowadzać zmian w zakresie architektury i wystroju elewacyjnego.

- Proponowane rozwiązania powinny łączyć innowacyjność z poszanowaniem kontekstu historycznego Hali Stulecia.